Liisteröimättömät amerikkalaiset  paperitapetit

Työohje :

Tarkista,  että työohje on ko. mallistolle ja  kaikissa  rullissa on  sama  sarja-painosnumero.  Taltioi etiketit kunnes työ on valmis

mahdollisia lisätilauksia tai reklamaatiotilannetta varten.

Tarkista myös rullien   oikea värisävy  ja että vuodissa  ei  ole silmin havaittavia virheitä.

Silmin havaittavista väri- ym. virheistä ei voi reklamoida tapetoinnin jälkeen.

Tarkista  kuviosovitus huolella  ennen vuotien leikkaamista rullasta tai epäselvissä tilanteissa ota yhteyttä myyjään.

Varmista myös , että  tapetoitava  pinta on siisti, pölytön ja tapetoinnille sopiva.

Vältä vetoa ja sulje mahd. ilmastointilaitteet  tapetoitavassa tilassa .

Tummissa tapeteissa  suositeltavaa on seinän pohjamaalaus tapetin sävyiseksi.

Levitä huolellisesti  paperitapeteille tarkoitettua liisteriä   tapetin  takapinnalle .  Käännä vuodan päät  vastakkain ja

anna  vettyä reilusti , min. 7 minuuttia.  Mitä vahvempi materiaali , sen tärkeämpää on riittävä liisteri ja vettymisaika.

Kiinnitä   vuota seinälle ja    jätä    muutama  senttimetri  työskentelyvaraa   yläosaan.        Tarkista,   että      tapetti  on  pystysuorassa. Tasoita   tapettiharjalla keskeltä sivulle suuntautuvin vedoin ja    leikkaa     vuodan  ala-  ja   yläreunat puhtaiksi.    Kiinnitä   seuraava    vuota   puskusaumaan edellisen kanssa. Tapetoituasi 3 vuotaa tarkista, että tapettipinta on tasavärinen ja virheetön.  Tässä vaiheessa työ pitää keskeyttää, mikäli ongelmia ilmenee.

Kun   tulet nurkkaan,  halkaise vuota niin, että se menee nurkan yli n.  2 senttimetriä.   Jatka  kiinnittämällä  vuodan  toinen  pala limisaumaan   edellisen    kanssa   levittämällä   liimaa/liisteriä edellisen   vuodan   alle  jäävään reunaan.  Pyyhi  mahdolliset  liima- ja liisteritahrat pois  heti kostealla ,  pehmeällä ,  puhtaalla rätillä.  Vältä hankaamista.

Reklamaatiot:  Jos  rullia avattaessa tai  työn aikana tapetissa havaitaan virheitä, on työ heti keskeytettävä ja otettava   yhteys tapetin    myyjään.      Mikäli  työtä  jatketaan   ongelmista  huolimatta, hyväksytään  samalla tuotteen laatu, eikä siitä voi reklamoida.

Jos tapettiin tulee kuplia ,    saumat   jäävät auki tai tapetti irtoaa seinästä, ei kyseessä ole tapetti virhe vaan em. johtuu virheellisestä kiinnityksestä, kiinnitysaineesta, alustasta/pohjamaalista tai epäsuotuisista työolosuhteista

Tehtaan Liisterisuositus          : Henkel Direct ,

Lisäksi maahantuojan suositukset: Sandudd erikoistapettiliisteri ja Kiilto Erikois-Mestariliisteri