Työohje Eijffinger – paperipohjaiset sileävinyylitapetit

Osa American Classics

Tarkista, että työohje on ko. mallistolle ja kaikissa rullissa on sama sarja-/painosnumero

(taltioi etiketit kunnes työ on valmis mahdollisia lisätilauksia ja reklamaatiotilanteita varten) ja

oikea värisävy ja että vuodissa ei ole silmin havaittavia virheitä. Silmin havaittavista väri- ym.

virheistä ei voi reklamoida tapetoinnin jälkeen. Tarkista kuviosovitus huolella ennen vuotien leikkaamista

rullasta tai mielellään jo liikkeessä tapettimallistokirjan sivulta.

Huomioi, että valmistaja edellyttää osaan yksivärisistä tapeteista kääntökohdistuksen, vaikka

yksiväristen kuosien kohdalla vuodat tulevat yleensä seinälle samansuuntaisina (erisuuntaiset vuodat saattavat heijastaa valoa eri tavalla, jolloin tapetin sävy saattaa näyttää erilaiselta)

Huolehdi, että tapetoitava pinta on siisti, pölytön ja tapetoinnille sopiva. Vältä vetoa ja sulje mahd. ilmastointilaitteet tapetoitavassa tilassa. Tummissa tapeteissa suositeltavaa on seinän pohjamaalaus tapetin sävyiseksi.

Levitä huolellisesti vinyylitapeteille tarkoitettua liisteriä tapetin takapinnalle. Käännä vuodan päät vastakkain ja anna vettyä noin 6 minuuttia. Kiinnitä vuota seinälle ja jätä muutama senttimetri työskentelyvaraa yläosaan. Tarkista, että tapetti on pystysuorassa. Tasoita tapettiharjalla keskeltä sivulle suuntautuvin vedoin ja leikkaa vuodan ala- ja yläreunat puhtaiksi. Kiinnitä seuraava vuota puskusaumaan edellisen kanssa. Tapetoituasi 3 vuotaa tarkista, että tapettipinta on tasavärinen ja virheetön.  Kun tulet nurkkaan, halkaise vuota niin, että se menee nurkan yli n. 2 senttimetriä. Jatka kiinnittämällä vuodan toinen pala limisaumaan edellisen kanssa levittämällä liimaa/liisteriä edellisen vuodan alle jäävään reunaan. Pyyhi mahdolliset liima- ja liisteritahrat pois heti kostealla, pehmeällä, puhtaalla rätillä/sienellä.

Vältä hankaamista.

Reklamaatiot: Jos rullia avattaessa tai työn aikana tapetissa havaitaan virheitä, on työ heti keskeytettävä ja otettava yhteys tapetin myyjään. Mikäli työtä jatketaan ongelmista huolimatta, hyväksytään samalla tuotteen laatu, eikä siitä voi reklamoida. Jos tapettiin tulee kuplia, saumat jäävät auki tai tapetti irtoaa seinästä, ei kyseessä ole tapetti virhe vaan em. johtuu virheellisestä kiinnityksestä, kiinnitysaineesta, alustasta/pohjamaalista tai epäsuotuisista työolosuhteista.

Tehtaan liisterisuositus: Henkel Pattex

Lisäksi maahantuojan suositukset: Sandudd erikoistapettiliisteri ja Kiilto Erikois-Mestariliisteri